Гири большой массы класса точности М1-2

производства ООО «Научно-производственная компания «АВС»

Прайс-лист от 01.07.2013 г.

|  | Гиря массой 500 кг класса точности М1-2 (тип ST) в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 Гиря 500 кг ST выполнена из чугуна. Гиря имеет цилиндрическую форму. Имеет качественную литую поверхность. Подгоночная полость расположена на дне гири. Для подъема и кантовки гири имеются две грузовые петли. На нижней поверхности гири имеется посадочное гнездо, что позволяет устанавливать гири друг на друга. Гири применяются для поверки весов и в составе испытательных (контрольных) грузов для проверки ГПМ. Гири применяются там где необходимо создать высокую удельную нагрузку на единицу площади весоизмерительного устройства. | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 500 2 Класс точности М1-2 3 Габаритные размеры, мм ф500*485 4 Материал чугун 5 Материал крышки сталь 6 Поверхность литая или мех. обр. Цена: 45000= |
| --- | --- | --- |
|  | Гиря массой 500 кг класса точности М1-2 (тип МТ) в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 Гиря 500 кг МТ выполнена из чугуна. Гиря имеет параллелепипедную форму. Поверхность гири обработана. Имеются две подгоночные полости на верхней поверхности гири. Для подъема гири имеется грузовая петля. На нижней поверхности гири имеется посадочное гнездо, что позволяет устанавливать гири друг на друга. Гиря окрашена в бронзовый цвет. Гири МТ применяются для поверки весов, а также в составе испытательных (контрольных) грузов для проверки ГПМ. | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 500 2 Класс точности М1-2 3 Габаритные размеры, мм 705*350*300 4 Материал чугун 5 Материал крышки сталь 6 Поверхность мех. обр. Цена: 52000= |
|  | Гиря массой 500 кг класса точности М1-2 в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 Гиря выполнена из чугуна. Отличаются качественным литьем. Защищены от разрушения при ударах. Специальный стальной каркас гири 500 кг предохраняет гирю от сколов. Близкое расположение катков облегчает разворот гири при перекатывании во время поверки. Гири 500 кг поставляются упакованными в ПЭП. Применяются для поверки весов | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 500 2 Класс точности М1-2 3 Габаритные размеры, мм ф430*820 4 Материал чугун 5 Материал крышки сталь 6 Поверхность литая Цена: 44000= |
|  | Гиря массой 2000 кг класса точности М1-2 в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 Гиря имеет форму параллелепипеда и изготовлена из чугуна. По торцам гиря имеет одинаковые подгоночные полости. Подгоночные полости закрыты крышками посредством четырех винтов. Два винта с каждой стороны имеют закрепительные штифты выполненные из алюминия для пломбирования. Для подъема гири имеется утопленная в тело грузовая петля. Для предотвращения перемещений гири во время транспортировки или штабелирования в теле гири имеются посадочные гнезда. Гири предназначены для поверки весоизмерительных и дозирующих устройств. Размер и форма гири соответствуют применяемым в составе весоповерочных вагонов А-300 и ВПВ-640 | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 2000 2 Класс точности М1-2 3 Габаритные размеры, мм 2300*450*300 4 Материал чугун 5 Материал крышки сталь 6 Поверхность литая Цена: 144000= |
|  | Гири массой 100, 200 кг класса точности М1-2 (тип UN) в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 (в опытном производстве) Гири выполнены из чугуна. Диаметры гирь массой 100 кг и 200 кг равны. На нижней поверхности гири имеется посадочное гнездо, что позволяет устанавливать гири друг на друга. Гиря окрашена в бронзовый цвет. Гири UN применяются для поверки весов. Гири поставляются как индивидуально, так и в составе наборов в специальной таре. | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 100(200) 2 Класс точности М1-2 3 Габаритные размеры, мм 4 Материал чугун 5 Материал крышки, ручки сталь 6 Поверхность мех. обр. Цена: 100 кг 18000= |
|  | Гиря массой 20 кг класса точности М1 в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 Гиря выполнена из чугуна. На боковой поверхности гири имеется подгоночная полость. | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 20 2 Класс точности М1 3 Габаритные размеры, мм 4 Материал чугун 5 Материал крышки сталь 6 Поверхность литая Цена: 7700= |
|  | Тележка весоповерочная самоходная ТВПС-2000 Тележка весоповерочная самоходная "ТВПС-2000" предназначена для перемещения гирь при проверке вагонных весов, применяемых в различных отраслях народного хозяйства и на железнодорожном транспорте. Область применения - комплектация весоповерочных вагонов. Тележки весоповерочные представляют собой самоходные агрегаты, оборудованные механизмами передвижения с питанием от внешнего источника. Подвод тока осуществляется от сети весоповерочного вагона гибким кабелем, подключаемым к тележке. Производитель ООО «Инженерный центр «АСИ» г. Кемерово | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Номинальная масса, кг 2000 2 Класс точности М1 Цена: 650000 |
|  | СППЛ. Специализированная передвижная поверочная лаборатория СППЛ. Специализированная передвижная поверочная лаборатория выполнена на базе стандартного 20-ти футового контейнера установленного на шасси КАМАЗ 53228 (Контейнеровоз модели 67182). Отличительной особенностью данной конструкции является наличие выдвижных стрел, что позволяет избавится от выступающих за габарит частей. Лаборатория комплектуется гирями массой 500 кг в количестве 24 шт, двумя выдвижными стрелами с частотно регулируемым приводом, тельферами с тормозом каретки и бензогенератором мощностью до 5,9 кВт 3ф 380V. Внутри лаборатория утеплена и обшита пластиковыми панелями. Помещение лаборатории хорошо освещено. | Технические характеристики № п/п Наименование Значение 1 Количество перевозимых гирь массой 500 кг М1 24 Цена: 4800000= 2 Оборудованный контейнер без гирь 1 шт. Цена: 930000= |
|  | Тара для проведения испытания ГПМ. Тара предназначена для хранения и перемещения испытательных грузов во время проведения испытания грузоподъемных механизмов. Тара выполнена в виде металлического каркаса разделенного на ячейки для установки образцовых гирь МТ 500 кг М1-2. Для подъема тары имеются скобы, расположенные по углам. Точность определения массы тары +/- 1 кг. Количество ячеек может быть различным от 1 до 9. Максимальное количество устанавливаемых гирь 11. Тара выпускается массой от 125 кг до 750 кг. На таре выполнена маркировка в соответствии с отраслевыми требованиями. | Технические характеристики Грузоподъемность испытуемого ГПМ, кг Масса тары, кг Масса груза, кг Суммарная масса, кг 500 125 500 625 (500 кг +25%) 1000 250 1000 1250 2000 500 2000 2500 3200 500 3500 4000 Возможны другие варианты исполнения. |

* - Цены указаны с учетом НДС

Полное наименование: ООО «Научно-производственная компания «АВС»

Краткое наименование: ООО «Научно-производственная компания «АВС»

Адрес почтовый и юридический:

654044, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Косыгина 29-36

Адрес офиса и производства:

654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Косыгина 11-65

ИНН\КПП 4218022200\421801001

р./с. 40702810226170160404 в Сибирском банке СБ РФ г. Новосибирск, кор./с 30101810500000000641, БИК 045004641

ОКПО 57639696, ОКОНХ 14325

Руководитель: Директор Шакин Алексей Валерьевич

Контактные телефоны:

факс: 3843-99-15-75

Директор: 8-903-908-3664  Алексей Валерьевич Шакин

www.npkavs.fis.ru